NBS Nederlandse Besteksystematiek

| SPECIFICATIES | blad: 3 |
| --- | --- |
| B414710.101.f01 | VOUWWAND |
|  | versie: 001 datum: 18-05-2019 |

- Fabrikant: Breedveld mobiele wandsystemen.

- #

\Type: F200, enkelwandige houten vouwwand met kunststof scharnierprofielen.

\Type: F220, kunstlederen vouwwand met een stalen binnenwerk.

\Type: F600, dubbelwandige houten vouwwand.

\Type: FP600, dubbelwandige houten vouwwand met een intern vlaktrekmechaniek.

- #

\Uitvoering: Regular (R) Naar één zijde sluitend, pakket in geopende toestand in zijn geheel aan één zijde.

\Uitvoering: Joining (J) Middensluiting, pakket in geopende toestand verdeeld over beide zijden. \Uitvoering: Dual (D) Naar beide zijden sluitend waarbij het pakket in zijn geheel naar keuze links, rechts of in het midden te parkeren is.

\Uitvoering: Joining-Regular (JR) Middensluiting en aan één zijde sluitend, pakket in geopende toestand verdeeld over beide zijden of aan één zijde. \Uitvoering: Joining-Dual (JD) Middensluiting en aan beide zijden te sluiten, pakket in geopende toestand verdeeld over beide zijden of aan één van de zijden. \Uitvoering.....

- #

\Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): .....

- #

\Geluidwering (dB): .....

OPMERKING: F200 en F220 max. 20dB; F600 en FP600 max. 46dB.

- #

\Dagbreedte (mm): .....

- #

\Daghoogte (mm): .....

- #

\.....

- #

\Vleugel:

- #

\- breedte (mm): .....

OPMERKING: F200 max. 6.500 mm; F220 max. 5.000 mm; F600 max. 7.500 mm; FP600 max. 7.000 mm.

- #

\- hoogte (mm): .....

OPMERKING: F200 en F220 max. 3.300 mm; F600 en FP600 max. 3.600 mm.

- #

\- materiaal: spaanplaat.

\- materiaal: brandvertragend spaanplaat.

\- materiaal: vochtwerend spaanplaat.

\- materiaal: kunstleder. \- materiaal.....

- #

\- oppervlaktebehandeling.....

- #

\- kleur.....

- #

\.....

- #

NBS Nederlandse Besteksystematiek

| SPECIFICATIES | blad: 4 |
| --- | --- |
| B414710.101.f01 | VOUWWAND |
|  | versie: 001 datum: 18-05-2019 |
|  | \Railsysteem: met radius. |
|  | \Railsysteem..... |
|  | OPMERKING: met radius alleen bij F220. |
| 17 | # |
|  | \Bediening..... |
| 18 | # |
|  | \..... |
| 19 | # |
|  | \Toebehoren: |
| 20 | # |
|  | \- slot met cilinder..... |
| 21 | # |
|  | \- koofconstructie..... |
| 22 | # |
|  | \- hang- en sluitwerk..... |
| 23 | # |
|  | \- bevestigingsmiddelen..... |
| 24 | # |
|  | \..... |