NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 25

B562420.101.f01	DOUCHEBAK (EN 14527)

versie: 101	datum: 01-01-2019

- Fabrikant: Duravit Nederland B.V.

2   Type: Duravit D-code.

3   #

\Uitvoering: 720101000000001, afmetingen (lxb) (mm): 800 x 800.

\Uitvoering: 720101000000001 met antislip, afmetingen

(lxb) (mm): 800 x 800.

\Uitvoering: 720102000000001, afmetingen (lxb) (mm): 900 x 900.

\Uitvoering: 720102000000001 met antislip, afmetingen

(lxb) (mm): 900 x 900.

4   #

\Materiaal: Acryl.

5   #

\Kleur: 00 Wit.

6 # \.....

7 # \Afvoergarnituur:

8   #

\- douchebakafvoer: 791260000001000.

9 # \.....

- #

\Toebehoren:

- #

\- douchebakpoten: 790129000000000.

- #

\.....