NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 7

B414730.101.f02	PANELEN GLASWAND

versie: 001	datum: 18-05-2019

- Fabrikant: Breedveld mobiele wandsystemen.

- #

\Type: G10.

\Type: G12.

\Type: G90.

\Type: P90gl.

\Type: P110gl.

- #

\Uitvoering: 1-Punts ophanging centrische parkering.

\Uitvoering: 2-Punts ophanging gedwongen parkering.

\Uitvoering: 2-Punts ophanging vrije parkering. \Uitvoering.....

- #

\Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): .....

- #

\Geluidwering (dB): .....

OPMERKING: GL10 en GL 12 max. 20dB; G90 max. 44dB; P90gl max. 46dB; P110gl max. 53dB.

- #

\Dagbreedte (mm): .....

- #

\Daghoogte (mm): .....

OPMERKING: G10 max. 3.000 mm; G12 max. 3.500 mm; G90 max. 3.700 mm; P90gl en P110gl max. 4.000 mm.

- #

\Frame: aluminium gelast.

\Frame: staal gelast.

OPMERKING: alleen bij G90, P90gl en P110gl.

- #

\.....

- #

\Glassoort: enkelbladig gehard glas.

\Glassoort: enkelbladig gelaagd glas.

\Glassoort: geluidsisolerend dubbelglas.

\Glassoort: glas met jaloezieën.

\Glassoort: smart glas. \Glassoort.....

- #

\Glasdikte (mm): 10. \Glasdikte (mm): 12. \Glasdikte

(mm): 2x6/8. \Glasdikte (mm): .....

OPMERKING: min. 10 tot max. 50 mm voor P90gl en P110gl.

- #

\Glasafwerking: Stickers. \Glasafwerking: gestraald.

\Glasafwerking: gezeefdrukt. \Glasafwerking: LED.

\Glasafwerking: geprint. \Glasafwerking: gelaserd. \Glasafwerking.....

- #

\.....

- #

\Railsysteem:

- #

\- type: R1. \- type: R2.1. \- type: R2.2.

\- type: R3.

- #

\- kleur (RAL): .....

- #

\.....

- #

\Bediening: handmatig.

NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 8

B414730.101.f02	PANELEN GLASWAND

versie: 001	datum: 18-05-2019

\Bediening: elektrisch.

- #

\.....

- #

\Toebehoren:

- #

\- loopdeur.....

- #

\- plafondoplegprofiel.....

- #

\- watervaste onderafdichting.....

- #

\- magnetische sluiting tussen de panelen.....

- #

\- bevestigingsmiddelen.....

- #

\.....