NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 5

B414730.101.f01	PANELEN SCHUIFWAND

versie: 001	datum: 18-05-2019

- Fabrikant: Breedveld mobiele wandsystemen.

- #

\Type: P90.

\Type: P110.

- #

\Uitvoering: 1-Punts ophanging centrische parkering.

\Uitvoering: 2-Punts ophanging gedwongen parkering.

\Uitvoering: 2-Punts ophanging vrije parkering. \Uitvoering.....

- #

\Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): .....

- #

\Geluidwering (dB): .....

OPMERKING: P90 max. 46dB; P110 max. 58dB.

- #

\Dagbreedte (mm): .....

- #

\Daghoogte (mm): .....

- #

\.....

- #

\Paneel:

- #

\- breedte (mm): .....

OPMERKING: min. 650 mm; max. 1.240 mm.

- #

\- hoogte (mm): .....

OPMERKING: P90 max. 3.650 mm; P110 max. 6.500 mm.

- #

\- dikte (mm): 12.

\- dikte (mm): 18.

OPMERKING: P90 12 mm; P110 18 mm.

- #

\- materiaal: spaanplaat.

\- materiaal: MDF.

\- materiaal: brandvertragend spaanplaat.

\- materiaal: vochtwerend spaanplaat.

- #

\- glasopening.....

- #

\- oppervlakteafwerking: antibacteriëel.

\- oppervlakteafwerking: spiegels.

\- oppervlakteafwerking: digital prints.

\- oppervlakteafwerking: leer.

\- oppervlakteafwerking: profilering.

\- oppervlakteafwerking: hout(fineer).

\- oppervlakteafwerking: magneet board.

\- oppervlakteafwerking: textiel.

\- oppervlakteafwerking: metaal.

\- oppervlakteafwerking: whiteboard.

\- oppervlakteafwerking: hard plastic (HPL).

\- oppervlakteafwerking: melamine. \- oppervlakteafwerking.....

- #

\- kleur.....

- #

\.....

- #

\Railsysteem:

- #

NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 6

B414730.101.f01	PANELEN SCHUIFWAND

versie: 001	datum: 18-05-2019

\- type: R1. \- type: R2.1. \- type: R2.2.

\- type: R3.

- #

\- kleur (RAL): .....

- #

\.....

- #

\Bediening: handmatig.

\Bediening: elektrisch.

- #

\.....

- #

\Toebehoren:

- #

\- loopdeur.....

- #

\- plafondoplegprofiel.....

- #

\- watervaste onderafdichting.....

- #

\- magnetische sluiting tussen de panelen.....

- #

\- bevestigingsmiddelen.....

- #

\.....